## Slide 1: Проектиране на компютърни системи
инж. Светлозар Косев

## Slide 2
Стандартен
Съвместно проектиране /Кодизайн/
Основни подходи
Notes: Има два основни подхода при проектиране на КС: - стандартен подход; - подход на съвместно проектиране (кодизайн).

## Slide 3
Стандартен
Основни подходи
Хардуерни модули
Софтуерни модули
Notes: При стандартния подход КС се разглежда като съставена от хардуерни и софтуерни модули. Хардуерните се изграждат по правилата за изграждане на хардуерни системи, устройства и системи, а софтуерните – правилата за изграждане на софтуерни системи. На практика се използва системния подход и за предпочитане е да се направи проектиране отгоре надолу (от системата към нейните елементи).

## Slide 4
Основни подходи
Системен подход
Декомпозиция
Йерархичност
Модулност
Notes: -> Системният подход се основава на 3 основни принципа: - декомпозиция; - модулност; - йерархичност. Същността му се състои в разделянето на системите на части (подсистеми). Разделянето на всяка подсистема също е на части, на по-ниско ниво, наречени модули и това продължава докато е възможно или докато има смисъл.

## Slide 5
Основни подходи
Системен подход
Декомпозиция
Йерархичност
Модулност
Взаимозаменяемост; Принцип на единство; Минимален брой връзки между модулите; Ниска цена.
Notes: Обикновено декомпозицията се прави с цел да се получат подсистеми и/или модули с минимален брой входно-изходни връзки и и/и функционално обособени единици.
-> Модулите се използват за изграждане на йерархия, която пък позволява по-лесно управление. Принципът модулност е удачен за по-голямата ремонтопригодност на системата. -> Той е удачен при изграждане на йерархични структури и изграждане на модули в различни йерархични нива. Освен тези принципи системният подход използва други принципи като: -> взаимозаменяемост; - принцип на единство; - принцип на минимален брой връзки между модулите; - ниска цена.

## Slide 6
Декомпозиция
Схемно
Функционално
Системно
Логическо
Основни подходи
Notes: Някои от принципите взаимно се изключват затова на практика се използват трите основни принципа. От останалите се вземат само тези, които не си противоречат.
->Принципът на декомпозиция може да се приложи на различните нива отгоре надолу, а те са:

## Slide 7
Схемно
Функционално
Системно
Логическо
Декомпозиция
Основни подходи
Notes: Най-често принципите се използват на системно и функционално ниво. На системно ниво се определят подсистемите, които изграждат КС, а на функционално се определят модулите, които изграждат архитектурата на КС, тяхната същност, параметрите и характеристиките, на които трябва да отговарят. Обикновено функционалното проектиране включва тези нива, а при конструктивното проектиране първо се определят форма, размери и големина на отделните модули, а след това се взема решение за конструкцията на системата като цяло. При съвместното проектиране се определят функциите, които трябва да изпълнява дадена система. Те се разделяте на нива, в зависимост от това кои са базови, кои са свързани помежду си. На всяко ниво се прави проучване до колко дадена функция може да се реализира програмно. Ако тя може да се реализира програмно се взема това решение, ако не - се изгражда апарат. Това се прави за всички нива т.е. решенията за модулите се вземат по едно и също време.

## Slide 8: Стандартен подход
Фърмуер – BIOS
Системен софтуер – Операционна система
Приложен софтуер - програми
Notes: При стандартният подход модулите, които включват програмируеми схеми, се изграждат по правилата за проектиране на стандартни и специализирани интегрални схеми. Платките се изграждат по правилата за изграждане на платки. По отношение на софтуера, той се разгледа като фърмуер, системен софтуер и приложен софтуер. Фърмуера включва BIOS и вътрешно програмното осигуряване, които са тясно свързани с хардуера.

## Slide 9: Съвместно проектиране
Обработка на прекъсванията
Управление на процеси
Диспечиране на процесорите
Интерфейс
Управление на информацията
Notes: Обикновено ОС се изгражда на принципа на ядрото т.е. краен брой функции, които са най-важни за работата на КС, се реализират програмно и образуват т.нар. ядро на ОС, което трябва да бъде заредено до оперативната памет, за да имаме работеща система. Това ядро обикновено включва програми за: - обработка на прекъсванията; - управление на процеси и междупроцесни взаимодействия; - диспечиране на процесорите, както и програми за организация и управление на паметта; - управление на работата на потребителите (интерфейс); - управление на информацията.
Останалите програми като редактори, компилатори, драйвери, образуват обвивката и могат да бъдат съхранявани на външен носител. Съществуват и ОС, които са изградена на принципа на добавяне на нови функции за работа в мрежа, които са свързани с управление на съвместната работа на КС.